# Text boxes

Firewall (çift ethernet)

Guard-IT (CA)

IP 10.10.10.1

Netmask 255.0.0.0

Router

Internet

IP 212.174.218.1

Netmask 255.255.255.0

IP 212.174.218.2

Netmask 255.255.255.0

Gateway 212.174.218.1

Linux server

Apache web server

IP 10.10.10.2

Netmask 255.0.0.0

Gateway 10.10.10.1